2121 M10 S

MOTOR

Tipo / Cilindros: Diesel turbo 6 cilindros.
Potencia / Revoluciones: 180 HP a 2200 rpm
Accesos de gran amplitud con portones accionados por gas-spring y faros auxiliares para tareas de mantenimiento.

TRANSMISIÓN

Mecánica de 3 velocidades de avance y retroceso.
Variador de velocidad de accionamiento hidráulico.
Gama de velocidades: 0 a 30 km/h.

DIRECCIÓN

Hidráulica, con un pistón central de doble acción en el eje trasero.

FRENOS

De disco en caja de velocidad, con circuito hidráulico.

NEUMÁTICOS

Motrices delanteros: 24.5 x 32".
Directrices traseros: 16.9 x 24".

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad de 420 litros, para toda una jornada de trabajo, sin abastecimiento, con indicador de nivel y alarma en tablero.

CABINA

Montada sobre tacos de goma separado de la tolva con aislamiento. Espaciosa, piso alfombrado. Parabrisas curvos tonalizados y templado, permitiendo una amplia visibilidad. Dispone de una nueva consola de comandos al alcance de la mano del operador de rápida lectura.
Posición columna dirección y volante ajustable.
Equipada con aire acondicionado con toberas direccionales, de manera que el clima interno de la cabina se ajusta a los deseos del operador en forma fácil y accesible. Posee enfriadora de botellas.
Ventana de inspección de tolva. Asiento para acompañante con baúl. Radio pasacasette con frente desmontable.
 
COMANDOS

Electrohidráulicos: Altura de la plataforma, movimiento horizontal, vertical y velocidad del molinete, apertura del tubo de descarga, variador velocidad de transmisión.
Mecánicos: selector cambio de velocidades de transmisión, embrague general de la trilladora, regulación de apertura del cóncavo, velocidad del ventilador.
Electromagnético: Accionamiento descarga tolva.

TOMA DE FUERZA

Sistema monodisco, de 14" de diámetro.

CILINDRO TRILLADOR

De 1210 mm de ancho y 550 mm de diámetro, de alta inercia, con 8 barras batidoras integrales.
Régimen de velocidades de 530 rpm a 1300 rpm con caja en baño de aceite y cadena triple ASA 60 con engranajes intercambiable.

CÓNCAVO

Superficie 0.60 m2, ángulo de envoltura 100°, en dos versiones intercambiables, para cosecha fina y gruesa, de abertura regulable desde el puesto de conducción.

ROTOR DESPAJADOR

De 1210 mm de ancho y 400 mm de diámetro a dientes dispuestos en 6 hileras, con peine integral de separación regulable.

SACAPAJAS

5 unidades de 3500 mm de largo con 5 saltos. Cigüeñal de 5” de salto a 170 rpm 
Superficie de separación 4.20 m2, montados sobre cajas para rodamientos a bolillas.

REMOVEDOR DE PAJA

Rolo removedor de pajas con dedos retráctiles, ubicado sobre los sacapajas.

ZARANDAS
Primera limpieza regulable de 3 secciones independientes. Superficie 2.07 m2.
Segunda limpieza fija, intercambiable, de acuerdo con el cultivo a cosechar, se selecciona el diámetro de las perforaciones. Superficie 1.82 m2.

NORIAS

Elevadora de granos, de 180 mm de ancho.
Retorno de granos, de 120 mm de ancho, ambas con zafe.

VENTILADOR DE LIMPIEZA

Unidad con doble salida de aire, actuando sobre el transportador de granos y sobre las zarandas, válvulas de regulación del flujo de aire, variador de velocidades con comando mecánico.

DEPÓSITO DE GRANOS

Con capacidad de 5500 litros, equipado con luz interior, alarma sonora de tolva llena.
Tubo de descarga de 310 mm de diámetro, rebatible, de accionamiento hidráulico.
Tiempo de descarga: 1 minuto.

DESPARRAMADOR DE PAJAS

Desparramador de pajas con 2 rotores de 3 paletas orientables para esparcir el material en forma homogénea.

CABEZAL TRIGO - SOJA

Cabezal de 7000 mm de ancho (10 surcos a 70 cm) con barra de corte flexible.
Molinete de 6 palas con púas retráctiles y variador de velocidad y regulación vertical / horizontal de accionamiento hidráulico.

PORTA CABEZAL

De un solo eje con duales, lanza plegable con crique nivelador.
Engomado con neumáticos 600 x 16", con elásticos.
Parachoques equipado con luces reglamentarias y señalizadores de precaución, con compartimiento para guardar zarandas.

DIMENSIONES

Altura máxima: 3.98 metros
Ancho: 3.45 metros
Largo: 6.88 metros
Distancia entre ejes: 3.75 metros
Troncha: 2.80 metros
Tanque de combustible: 420 litros de capacidad, con indicador de nivel y alarma de reserva.

OPCIONALES

Triturador de paja.
Esparcidor de granza.
Control electrónico de pérdida de granos.
Rodado 30.5 x 32"
Compresor de aire.