2140 HE 12 S EVO 6

MOTOR
Diesel turbo 6 cilindros.
Potencia / Revoluciones:  250 HP A 2200 r.p.m.
Accesos de gran amplitud con portones accionados por gas-spring y faros auxiliares para tareas de mantenimiento.

TRANSMISIÓN
Hidrostática, asistida por una bomba hidráulica de caudal variable y motor hidráulico.
Con salidas terminales para aplicar doble tracción.
Caja de velocidades: 0 a 30 Km/h de 3 marchas.

DIRECCIÓN 
Hidráulica, con un pistón central de doble acción en el eje trasero.

FRENOS
De disco hidráulico, en la salida  caja de velocidad.

NEUMÁTICOS
Motrices delanteros: 30,5 x 32".
Directrices traseros: 18,4 x 26".

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad de 420 litros, para toda una jornada de trabajo, sin abastecimiento, con indicador de nivel y alarma en tablero.

CABINA
Montada sobre tacos de goma separado de la tolva con aislamiento. Espaciosa, piso alfombrado. Parabrisas curvos tonalizados y templado, permitiendo una amplia visibilidad. Dispone de una nueva consola de comandos al alcance de la mano del operador de rápida lectura, con una computadora de múltiples funciones.
Posición columna dirección y volante ajustable.
Equipada con aire acondicionado con toberas direccionales, de manera que el clima interno de la cabina se ajusta a los deseos del operador en forma fácil y accesible. Posee enfriadora de botellas.
Ventana de inspección de tolva de amplia visibilidad, con acceso para limpieza desde tolva.
Asiento conductor regulable con apoyabrazos rebatibles. Asiento para acompañante con baúl.
Baúl con tapa apoyavasos al alcance de la mano. Panel de comandos con kit electroválvulas de secuencia ergonométrica.

COMANDOS
Electrohidráulicos: de la transmisión hidrostática, velocidad del cilindro trillador, altura del cabezal, movimiento horizontal, vertical y velocidad del molinete, apertura del tubo de descarga, regulación de apertura del cóncavo.
Mecánicos: embrague general de la trilladora, selector cambio de velocidades de transmisión, embrague del cabezal.
Actuador eléctrico de velocidad del ventilador.
Electromagnético: accionamiento descarga tolva

TOMA DE FUERZA
Sistema monodisco, de 14" de diámetro.

CILINDRO TRILLADOR
De 1400 mm. de ancho y 600 mm. de diámetro, de alta inercia, con 8 barras batidoras intercambiables. Es accionado desde el motor con 4 correas convencionales  a un eje intermediario con una de las poleas variadoras, desde este se transmite la potencia a alta velocidad hacia el primer despajador con la otra polea variadora por medio de una correa variadora  plana y desde este con 3 correas convencionales hacia el cilindro trillador, de esta manera dicha correa no se ve afectada por grandes esfuerzos y lograr una variación de velocidad del primer despajador de acuerdo con el tipo de cosecha.
Régimen de velocidades de 350 r.p.m. a 1200 r.p.m. con variador de accionamiento hidráulico.

CÓNCAVO
Cóncavo de bajo impacto superficie 0.86 m2, ángulo de envoltura 110°, en dos versiones intercambiables, para cosecha fina y gruesa, de abertura regulable desde el puesto de conducción.

ROTORES DESPAJADORES
El rotor delantero de 1400 mm. de ancho y 400 mm. de diámetro con 6 barras de dientes y variación de velocidad según cilindro trillador.
Rotor  trasero de idénticas dimensiones con 6 barras de dientes y  doble peine de bajo impacto.

SACAPAJAS
5 unidades de 3500 mm. de largo con 6 saltos. Superficie de separación 4.90 m2, montados sobre soportes para rodamientos a bolillas y guía de compensación en el eje posterior.
Sensor electrónico de pérdida de granos.

REMOVEDOR DE PAJA
Rolo removedor de pajas con dedos retractiles, ubicado sobre los sacapajas.

ZARANDAS
Primera limpieza regulable de 3 secciones independientes. Superficie 2.40 m2.
Segunda limpieza fija, intercambiable, de acuerdo con el cultivo a cosechar, se selecciona el diámetro de las perforaciones. Superficie 2.10 m2.

NORIAS
Elevadora de grano limpio, de 240 mm. de ancho.
Retorno de granos, de 120 mm. de ancho.
Ambas norias provistas con zafe.

VENTILADOR DE LIMPIEZA
Sistema de limpieza con ventilador de un cuerpo tipo turbina con paletas curvas de nueva generación que mantiene un flujo de aire uniforme difícil de lograr con un ventilador convencional.
Variador de velocidad desde 700 a 1200 rpm comandado desde el puesto de operaciones.

DEPÓSITO DE GRANOS
Con capacidad de 7000 lts., equipado con luz interior, alarma sonora de tolva llena.
Tubo de descarga de 285 mm. de diámetro, rebatible, de accionamiento hidráulico.
Tiempo de descarga: 1 minuto.

DESPARRAMADOR DE PAJAS
Desparramador de pajas con 2 rotores de 3 paletas orientables para esparcir el material  en forma homogénea.

EMBOCADOR
Embocador de mayor largo para mejorar la visibilidad desde la cabina, con acarreador a cadena, barras integrales y cilindros basculantes.

CABEZAL TRIGO – SOJA
Cabezal de 8400 mm. de ancho (12 surcos a 70 cm.), barra de corte flexible, embrague del cabezal independiente del sistema de trilla y marcha de retroceso, con levante automático de cabezal en esta operación, accionada con motor hidráulico. Sensores electrónicos de altura de corte (copiador de terreno). 
Molinete de 6 paletas con púas retráctiles y  motor hidráulico de velocidad variable y regulación vertical/horizontal de accionamiento hidráulico.

PORTA CABEZAL
De un solo eje con duales, lanza plegable con crique nivelador. 
Engomado con neumáticos 600 x 16", con elásticos. 
Parachoques equipado con luces reglamentarias y señalizadores de precaución, con compartimiento para guardar zarandas.

DIMENSIONES
Altura máxima: 3.98 mts.
Ancho: 3.72 mts.
Largo: 7.86 mts.
Distancia entre ejes: 3.75 mts.
Troncha: 2.80 mts.
Tanque de combustible: 420 lts. de capacidad, con indicador de nivel y alarma de reserva.

OPCIONALES
Esparcidor de granza.
Triturador de paja.
Compresor de aire.