AXIAL 3000

MOTOR
SCANIA DC 9 60A.
Diesel turbo 5 cilindros.
Potencia / Revoluciones:  330 HP A 1700 r.p.m.

TRANSMISIÓN
Hidrostática, 4x2 asistida por una bomba hidráulica de caudal variable y motor hidráulico.
Caja de velocidades: 0 a 30 Km/h de 3 velocidades.

DIRECCIÓN 
Hidráulica, con un pistón central de doble acción en el eje trasero.

FRENOS DE PIE
De disco hidráulico, en la salida  caja de velocidad.

NEUMÁTICOS
Motrices delanteros: Duales 20.8x38.
Directrices traseros: 18,4 x 26".

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad de 520 litros, para toda una jornada de trabajo, sin abastecimiento, con indicador de nivel y alarma en tablero.

CABINA
Montada sobre tacos de goma separado de la tolva con aislamiento. Espaciosa, piso alfombrado. Parabrisas curvos tonalizados y templado, permitiendo una amplia visibilidad. Dispone de una nueva consola de comandos al alcance de la mano del operador de rápida lectura, con una computadora de múltiples funciones.
Posición columna dirección y volante ajustable.
Equipada con aire acondicionado con toberas direccionales, de manera que el clima interno de la cabina se ajusta a los deseos del operador en forma fácil y accesible. Posee enfriadora de botellas.
Ventana de inspección de tolva de amplia visibilidad, con acceso para limpieza desde tolva.
Asiento conductor regulable con apoyabrazos rebatibles. Asiento para acompañante. Panel de comandos con kit electroválvulas de secuencia ergonométrica.

COMANDOS
Electrohidráulicos: de la transmisión hidrostática, velocidad de rotor de  trillador, altura del cabezal, movimiento horizontal, vertical y velocidad del molinete, apertura del tubo de descarga, regulación de apertura del cóncavo, velocidad del ventilador.

Mecánicos: Selector cambio de velocidades de transmisión.
Embrague de trilla con Actuador eléctrico.
Electromagnético: accionamiento descarga tolva y embocador.

ROTOR AXIAL
De 770 mm. de diámetro y 3000 mm. De largo. Es accionado desde un  motor hidráulico de 107cc Y caja de velocidad con alta y baja con rangos de velocidades de 175-975rpm y 175-750 rpm.

CÓNCAVO DE TRILLA
Cóncavo de bajo impacto superficie 1,3 m2, de 3 cuerpos, ángulo de envoltura 145°, en dos versiones intercambiables, para cosecha fina y gruesa, de abertura regulable desde el puesto de conducción.

CÓNCAVO DE SEPARACION
Cóncavo de bajo impacto superficie 2,5 m2, de 4 cuerpos.

ZARANDAS
Primera limpieza regulable de 3 secciones independientes. Superficie 2.6 m2.
Segunda limpieza fija, intercambiable, de acuerdo con el cultivo a cosechar, se selecciona el diámetro de las perforaciones. Superficie 2.10 m2.

PICADOR DE DESCARGA
Picador con rotor de 450 mm de diámetro con cuchillas fijas y cuchillas inferiores  con regulación según tipo de cosecha.

NORIAS
Elevadora de grano limpio, de 240 mm.  de ancho.
Retorno de granos, de 120 mm. de  ancho.
Ambas norias provistas con zafe.

VENTILADOR DE LIMPIEZA
Sistema de limpieza con ventilador de un cuerpo tipo turbina, con paletas curvas de nueva generación que mantiene un flujo de aire uniforme difícil de lograr con un ventilador convencional.
Variador de velocidad desde 700 a 1200rpm comandado desde el puesto de operaciones.

DEPÓSITO DE GRANOS
Con capacidad de 7000 lts., equipado con luz interior, alarma sonora de tolva llena.
Tubo de descarga de 310 mm. de diámetro y 5475 mm de largo, rebatible, de accionamiento hidráulico.
Altura de descarga: 4,7mts.
Tiempo de descarga: 1 minuto.

DESPARRAMADOR DE PAJAS
Desparramador de pajas con 2  rotores de 3 paletas cada uno, orientables para esparcir el material  en forma homogénea.
Platos con acople rápido para  el desmontaje.

ALIMENTADOR
Embocador con acarreador a cadena, barras integrales y cilindros basculantes.
Ancho 1150 mm por 1450 mm de largo.

CABEZAL TRIGO – SOJA
Cabezal de 9200 mm. de ancho, barra de corte flexible, embrague electromagnético del cabezal independiente del sistema de trilla y marcha de retroceso, con levante automático de cabezal en esta operación, accionada con motor hidráulico. Sensores electrónicos de altura de corte (copiador de terreno). 
Molinete de 6 paletas con púas retráctiles y  motor hidráulico de velocidad variable y regulación vertical/horizontal de accionamiento hidráulico.

PORTA CABEZAL
De dos  ejes,  eje trasero  con duales y delantero simple, con viga central y plato giratorio a  bolitas. 
Engomado con neumáticos 750 x 16", con elásticos. 
Parachoques equipado con luces reglamentarias y señalizadores de precaución, con compartimiento para guardar zarandas.

DIMENSIONES
Altura máxima: 4.10 mts.
Ancho: 4.35 mts. Con duales.
Largo total con embocador: 7.15 mts.
Distancia entre ejes: 3.5 mts.
Trocha: 3.15 mts.
Tanque de combustible: 520 lts. de capacidad, con indicador de nivel y alarma de reserva.