CR 90-2

MOTOR
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca / Modelo: Perkins A4 248.
Potencia / Revoluciones: 81 C.V. - 84.5 H.P. a 2200 r.p.m.
Cilindros / Diámetro / Carrera: 4 /101 mm. /127 mm.
Cilindrada: 4.08 Litros.
Par máximo: 300 Nm. a  1600 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Válvulas: En culata accionad. por botadores.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

TRANSMISION 
Tipo: powershuttle.
Velocidades: 4 de avance, 4 de retroceso con palanca lateral. Inversión de marcha sin reducir velocidad, 3 pedales para avance, retroceso y aceleración, operadas en forma electrohidráulica Convertidor de torque, rel.: 2.44:1 para infinitas velocidades de trabajo. Aceite presurizado con radiador.

MANDOS HIDRAULICOS 
Cargador: Mando 2 secciones con válvula de alivio. Control de flujo accionada por palanca de acción múltiple.
Retroexcavadora: Con 4 comandos, 2 para los estabilizadores y 2 de accionamiento múltiple para la retro.

SISTEMA HIDRAULICO 
Bomba hidráulica: De engranajes ubicada en motor.
Caudal: 104 Lts. /min. a 2200 r.p.m. motor.

DIRECCION 
Tipo: Hidrostática orbital con válvula de alivio y antichoque.
Bomba hidráulica: De engranajes ubicada en motor.
Capacidad: 12 lts./min. a 2200 r.p.m. del motor

CAPACIDADES 
Hidráulico, cargador, retro y dirección: 65 Lts.
Caja de transmisión: 16 Lts.
Diferencial trasero: 11 Lts.
Mandos finales: 3 Lts. cada uno.

EJES 
Distancia entre ejes: 2300 mm.

EJE TRASERO
Mandos finales planetarios exteriores aseguran la transferencia, excepcional esfuerzo y capacidad de tracción aun en las más severas condiciones de terreno. Bloqueo del diferencial accionado por pedal simple para facilitar la operación.

CHASIS
Estructura integral de los largueros de cajón cerrado con 4 travesaños que refuerzan la estructura y en el que están montados, el motor, la transmisión y los 2 ejes. El chasis está diseñado para soportar las más duras exigencias, en las peores condiciones.

DATOS DE OPERACION

CARGADOR FRONTAL
Capacidad de elevación: 2350 Kgf. (altura máxima).
Capacidad del cucharón: 1 m3.
Angulo de descarga: 50 grados.

RETROEXCAVADORA 
Tipo: Centrada.
Arco de giro: 176 grados.
Rotación cucharón: 166 grados (1a. Posición).
Rotación cucharón: 160 grados (2a. Posición).
Angulo estabilizadores: 10 grados.
Fuerza de excavación: 3460 Kgf. (Cilindro cucharón).
Fuerza de excavación: 2700 Kgf. (Cilindro de lanza).
Capacidad máxima de levante lanza de profundidad: 2045 Kgf. (Pasador artic. cucharón).
Profundidad máxima de excavación: 4.50 mts.

ESPECIFICACIONES DE LOS CUCHARONES 
Ancho: 305 mm.
Capacidad: 146 Lts.
Peso: 66 Kgf.
Ancho:  (STD) 610 mm.
Capacidad: (STD) 292 Lts.
Peso: (STD)132 Kgf. 
Ancho: 914 mm.
Capacidad: 439 Lts.
Peso: 200 Kgf.