LINEA T – 85

T 85-2

T 85-4

T 85-2 STD  SIN LEVANTE DE 3 PUNTOS

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: International P4000 NA.
Potencia/Revoluciones: 82 C.V. a 2200 r.p.m.

Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA
Continua c/ embrague doble accionado por pedal c/ acople mecánico, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

CAJA ESPACIADORA
Ubicada entre el modulo eje trasero  y caja de transmisión.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

RODADO Y TROCHAS
7,50 x 18-1450 a 1950 pasos de 100. 
PAVT 18,4 x 34-1420 a 1920 pasos de 100.

PESO
3000 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 170 Litros.
Aceite motor: 7,5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sist. Hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 3.80 mts.
Con freno: 3.50 mts.

SISTEMA HIDRAULICO
Dirección hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min.
Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Control remoto: Bba. Hidráulica interior de 8 pistones. Caudal de 40 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Dos filtros metálicos lavables de 100 micrones.
Válvula doble para control remoto con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS
Techo Parasol - Cabina std. Agrinar Chapa.
Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7.
Contrapesos Traseros: Cantidad: 2.
IPTO 1 Velocidad.

T 85-2 STD  CON LEVANTE DE 3 PUNTOS

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: International P4000 NA.
Potencia/Revoluciones: 82 C.V. a 2200 r.p.m.

Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA
Continua c/ embrague doble accionado por pedal c/ acople mecánico, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

CAJA ESPACIADORA
Ubicada entre el modulo eje trasero  y caja de transmisión.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

RODADO Y TROCHAS
7,50 x 18-1450 a 1950 pasos de 100. 
PAVT 18,4 x 34-1420 a 1920 pasos de 100.

PESO
3000 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 170 Litros.
Aceite motor: 7,5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sist. Hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 3.80 mts.
Con freno: 3.50 mts.

SISTEMA HIDRAULICO
Dirección Hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min.. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profundidad del implemento.
Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.
Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida - lenta).
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. Hidr. a la válv. de control remoto para  accionar brazos inferiores de levante.
Válvula doble para 3P y C.R. con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS
Techo Parasol - Cabina std. Agrinar.
Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7.
Contrapesos Traseros: Cantidad: 2.
IPTO 1 Velocidad.

T 85-2  FRUTERO

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca / Modelo: International P4000 NA.
Potencia / Revoluciones:  82 C.V. a 2200 r.p.m.
Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío - Bujía de precalentamiento.

TOMA DE FUERZA 
Independiente con embrague hidráulico multidisco, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías.
(540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

SISTEMA HIDRAULICO 
Dirección hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profundidad del implemento.
Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.
Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida - lenta).
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. hidr.a la válv. de control remoto para accionar brazos inferiores de levante.
Válvula doble para 3P y C.R. con mangueras de alta presión.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tanque trasero de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación con cebador manual.
Bomba de inyección: distribuidor CAV, regulador mecánico.

PESO
2500 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 70 Litros.
Aceite motor: 7.5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sistema hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal trasero: 3 Litros de cada lado.

ACCESORIOS
Contrapesos delanteros y traseros.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

RODADOS
6.00 x 16.
14.9 x 26.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 2.15 mts.
Con freno: 2.60 mts.

T 85-4 FRUTERO

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca / Modelo: International P4000 NA.
Potencia / Revoluciones:  82 C.V. a 2200 r.p.m.
Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío - Bujía de precalentamiento.

TOMA DE FUERZA 
Independiente con embrague hidráulico multidisco, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías.
(540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

SISTEMA HIDRAULICO 
Dirección hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profundidad del implemento.
Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.
Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida - lenta).
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. hidr.a la válv. de control remoto para accionar brazos inferiores de levante.
Válvula doble para 3P y C.R. con mangueras de alta presión.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tanque trasero de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación con cebador manual.
Bomba de inyección: distribuidor CAV, regulador mecánico.

PESO
2500 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 70 Litros.
Aceite motor: 7.5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sistema hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal trasero: 3 Litros de cada lado.

ACCESORIOS
Contrapesos delanteros y traseros.

EJE DELANTERO
Limited Slip (ZF) diferenc. Reductores finales de 4 satélites. Acople lateral bajo carga.

RODADOS
8.00 X 18.
16.9 X 24.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 3.80 mts.
Con freno: 3.50 mts.

T 85-4 STD  SIN LEVANTE DE 3 PUNTOS

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: International P4000 NA.
Potencia/Revoluciones:  82 C.V. a 2200 r.p.m.
Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

EJE DELANTERO
Limited Slip (ZF) diferenc. Reductores finales de 4 satélites. Acople lateral bajo carga.

TOMA DE FUERZA
Continua c/ embrague doble accionado por pedal c/ acople mecánico, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

RODADO Y TROCHAS
13.6 x 24.
18.4 x 34.

PESO
3000 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 170 Litros.
Aceite motor: 7,5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sist. Hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 3.80 mts.
Con freno: 3.50 mts.

SISTEMA HIDRAULICO
Dirección hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Control remoto: Bba. Hidráulica interior de 8 pistones.Caudal de 40 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Dos filtros metálicos lavables de 100 micrones.
Válvula doble para control remoto con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS
Techo Parasol - Cabina std. Agrinar Chapa.
Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7.
Contrapesos Traseros: Cantidad: 2.
IPTO 1 Velocidad.

T 85-4 STD  CON LEVANTE DE 3 PUNTOS

MOTOR 
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: International P4000 NA.
Potencia/Revoluciones:  82 C.V. a 2200 r.p.m.
Cilindrada: 4.00 Litros.
Par máximo: 288 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

EJE DELANTERO
Limited Slip (ZF) diferenc. Reductores finales de 4 satélites. Acople lateral bajo carga.

TOMA DE FUERZA
Continua c/ embrague doble accionado por pedal c/ acople mecánico, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de chapa.
Filtros Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

RODADO Y TROCHAS
13.6 x 24.
18.4 x 34.

PESO
3000 Kg.

CAPACIDADES 
Tanque de combustible trasero: 170 Litros.
Aceite motor: 7,5 Litros.
Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.
Transmisión / Sist. Hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 3.80 mts.
Con freno: 3.50 mts.

SISTEMA HIDRAULICO
Dirección Hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profundidad del implemento.
Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.
Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida - lenta). 
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. hidr.a la válv. de control remoto para   accionar brazos inferiores de levante.
Válvula doble para 3P y C.R. con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS
Techo Parasol - Cabina std. Agrinar.
Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7.

Contrapesos Traseros: Cantidad: 2.
IPTO 1 Velocidad.