LINEA T – T 100

T 100-2

MOTOR
Tipo: diesel, inyección directa.
Marca / Modelo: Perkins 6PA 305 .
Potencia / Revoluciones: 99.3 C.V. - 98 H.P. a 2400 r.p.m .
Cilindros / Diámetro / Carrera: 6/91.4mm./127mm. 
Cilindrada: 5.0 litros.
Par máximo: 330 Nm. a 1500 r.p.m. 
Lubricación: filtro externo flujo tota.
Válvulas: acción en culata por botadores. 
Arranque en frío: bujía de precalentamiento.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control por termostáto: bba. centrífuga. Ventilador de 7 paletas y 481 mm. de diámetro.

ADMISIÓN DE AIRE
Filtro aire tipo seco: elementos primario y secundario de seguridad. Prefiltro: c/piclón integrado en la carcaza del filtro.

EMBRAGUE
Seco, doble disco. Un disco de 13" (transm.). Uno de 10" (T.D.F.)

TRANSMISIÓN
Caja de cambios: 8 de avance y 2 de retroceso 4 de avance y 1 de retroceso c/ reductor epicicloidal de alta / baja.  Mando final: par cónico helicoidal en diferencial y reduct. epicíclico en cubos finales.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA
Contínua: c/ embrague doble accionado por pedal con acople mecánico, eje T.D.F. de 35mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1900 r.p.m. motor).

DIRECCIÓN
Hidrostática: orbitro c/ válvula de alivio y antichoque.

SISTEMA HIDRÁULICO
Dirección hidrostática: bba hidráulica a engranajes en el motor de 12 litros/ min. Filtro descart. en admisión de 25 micrones.  Control remoto: bba. hidráulica interior de 8 pistones. Caudal de 40 litros/min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Dos tanques laterales de chapa.  Filtros: papel micrónico y tazón transparente.  Bomba de alimentación: con cebador manual.  Bomba de inyección: distribuidor CAV, regulador mecánico.

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería 12 V, 850 CCA, (-) a masa. Motor de arranque: piñón engranado por solenoide con dispositivo de seguridad accionado por varilla de cambio. Alternador: capacidad 45 amperios. Voltaje regulador 14.2 V. Instrumentos: cronotaquímetro, indicadores de temperatura de agua y nivel de combustible. Luces testigo: (leds) filtro aire tapado, freno de mano, luz alta, carga alternador, balizas, presión de aceite, temperatura crítica y presión de aceite crítica. Llaves e interruptores: de precalentamiento y arranque, de luces delanteras, traseras y balizas.

PUESTO DEL OPERADOR
Asiento ergonómico: con suspensión a resorte regulable s/ peso y altura operador. Pedales Colgantes: bajo esfuerzo operación. Acelerador: palanca manual y acelerador de pie de actuación independiente.

FRENOS
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente. Discos: 4 por cada rueda trasera. Diámetro: 222 mm. Freno de estacionamiento: accionado por palancas y cables, actúa en ambas ruedas traseras a la vez, independientemente de los frenos hidráulicos.

BARRA DE TIRO
De servicio normal oscilante con regulación lateral y longitudinal.  Boca de enganche reversible.

RODADO Y TROCHAS
10 x 16 - 1450 a 1950 pasos de 100. PAVT 18.4 x 38 - 1420 a 2120 pasos de 100.

PESO
4580 Kg.

CAPACIDADES
Tanques de combustible: 170 litros. Aceite motor: 18 litros. Sistema de refrigeración: 20.1 litros. Transmisión/Sist. hidráulico: 43 litros. Reductor epicicloidal: tras 3 litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 4.55 mts.  Con freno: 4.00 mts.

T100-2 SUPER ALTO  FICHA TÉCNICA

MOTOR
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/ Modelo: Perkins 6P A 305.
Potencia/ Revoluciones: 99.3 C.V. – 98 H.P. a 2400 r.p.m.
Cilindros/ Diámetros/ Carrera: 6/91.4 mm/ 127 mm.
Cilindrada: 5.0 litros.
Par máximo: 330 Nm. A 1500 r.p.m.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control por termostáto c/ bba. Centrifuga. Ventilador de 7 paletas y 481 mm. De diámetro.

ADMISIÓN DE AIRE
Filtro aire tipo seco. Elementos primarios y secundarios de seguridad. Prefiltro con ciclón integrado a carcaza ubicado exteriormente.

EMBRAGUE
Seco, doble disco. 1 diso de 13” (Transm.) 1 de 10” (T.D.F.), ambos orgánicos.

TRANSMISIÓN
Caja de cambios: 8 de avance y 2 de retroceso. 4 de avance y 1 de retroceso c/ reductor epicicloidal de alta/ baja. 
Mando final: Par cónico helicoidal en diferencial y reduct. Epicíclico en cubos finales.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA
Independiente con embrague hidráulico multidisco. Eje T.D.F. de 35mm. Y 6 estrías (540 r.p.m. y 1900 r.p.m. motor).

DIRECCION
Hidrostática arbitrol c/ válvula de alivio y antichoque. Bba. Hidráulica a engranajes en el motor de 12lts./ min Filtro descart. En admisión de 25 micrones.

SISTEMA HIDRAULICO
Levante de 3 puntos: Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20lts./ min. A 2400 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones. 
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profund. del implemento.
Control de posición: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida- lenta).
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. Hidr. A la valv. De control remoto para accionar brazos inferiores del levante.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Dos tanques laterales.
Filtros: Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

SISTEMA ELECTRICO
1 batería 12V. 850 CCA (-) a masa.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Instrumentos: Cronotaquímetro electrónico, indicadores de temperatura agua y nivel de combustible.
Luces testigo (Leds): Filtro aire tapado, freno de mano, luz alta, carga alternador, balizas, presión aceite, temperatura crítica y presión aceite crítica.
Llaves e interruptores: De precalentamiento y arranque, de luces delanteras, traseras y balizas.

CARROCERÍA
De P.R.F.V. con accionamiento de resortes neumáticos gas- spring.

PLATAFORMA DEL OPERADOR
Estructura: de acero estructural tubular.
Guardabarros: De P.R.F.V. 2 espejos retrovisores, luces de transporte y de trabajo. Techo parasol.
Pedales: Colgantes, bajo esfuerzo operación.
Acelerador: Palanca manual y acelerador de pie de actuación independiente.

FRENOS
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente.
Discos: 4 por cada rueda trasera.
Diámetro: 222 mm.
Freno de estacionamiento: Accionado por palanca y cables, actúa en ambas ruedas traseras a la vez, independientemente de los frenos hidráulicas.
Barra de tiro: De servicio normal, oscilante con regulación lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.

RODADO Y TROCHAS
7.50 x 18 – 1550 a 2050 pasos de 100.
PAVT: 18.4 X 38 – 1420 A 2120 pasos de 100.

DESPEJE
815 mm.

DISTANCIA ENTRE EJES
2640 mm.

TROCHA MINIMA 
1600 mm.

PESO
4580 kg.

CAPACIDADES
Tanques de combustible: 130 litros.
Aceite motor: 18 litros.
Sistema de refrigeración: 20.1 litros.
Transmisión/ Sist. Hidráulico: 43 litros.
Reductor epcicloidal tras: 3 litros de cada lado.

PUESTO DEL OPERADOR
Aire acondicionado y radio AM/FM.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 4.55 mts.
Con freno: 4.00 mts.