LINEA T – T 110

T 110-2  Sin Levante de 3 puntos

SISTEMA HIDRAULICO

Dirección hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.

Control remoto: Bba. Hidráulica interior de 8 pistones.Caudal de 40 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Dos filtros metálicos lavables de 100 micrones.

Válvula doble para control remoto con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS

Techo Parasol - Cabina std. Agrinar Chapa.

Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7

Contrapesos Traseros: Cantidad: 2

IPTO 1 Velocidad.

T 110-2 Con Levante de 3 puntos:

SISTEMA HIDRAULICO

Dirección Hidrostática: Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 12 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.

Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2200 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.

Control de profundidad: Logra control uniforme en la profundidad del implemento.

Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.

Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores (rápida - lenta)

Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. hidr.a la válv. de control remoto para   accionar brazos inferiores de levante.

Válvula doble para 3P y C.R. con mangueras de alta presión.

ACCESORIOS

Techo Parasol - Cabina std. Agrinar.

Contrapesos Delanteros: Cantidad: 7.

Especificaciones Técnicas T 110-2

MOTOR

Tipo: Diesel, inyección directa.

Marca / Modelo: International P4000 T.

Potencia/Revoluciones:  105 C.V. a 2200 r.p.m.

Cilindrada: 4.00 Litros.

Par máximo: 402 Nm. a  1400 r.p.m.

Lubricación: Filtro externo flujo total.

Arranque en frío - Bujía de precalentamiento.

EJE DELANTERO

Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA

Continua c/ embrague doble accionado por pedal c/ acople mecánico, eje T.D.F. de 35 mm. y 6 estrías (540 r.p.m. y 1789 r.p.m. motor).

CAJA ESPACIADORA

Ubicada entre el modulo eje trasero  y caja de transmisión.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

2 tanques laterales de chapa.

Filtros Papel micrónico y tazón transparente.

Bomba de alimentación con cebador manual.

Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

RODADO Y TROCHAS

7,50 x 18-1450 a 1950 pasos de 100.

PAVT 18,4 x 34-1420 a 1920 pasos de 100.

PESO

3500 Kg.

CAPACIDADES

Tanque de combustible trasero: 170 Litros.

Aceite motor: 7,5 Litros.

Sistema de refrigeración: 15.1 Litros.

Transmisión / Sist. Hidráulico: 43 Litros.

Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO

Sin freno: 3.80 mts.

Con freno: 3.50 mts.