LINEA T – 120

T120-2

MOTOR
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: Perkins A6 354-4
Potencia/Revoluciones: 121 C.V. - 119 H.P. a 2400 r.p.m.
Par máximo: 366 Nm. a  1400 r.p.m .
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

SITEMA DE ENFRIAMIENTO
Control por termostáto c/ bba. centrífuga. Ventilador de 7 paletas y 481 mm. de diámetro.

ADMISION DE AIRE
Filtro aire tipo seco. Elementos primario y secundario de seguridad. Prefiltro ciclónico integrado en la carcaza ubicado exteriormente.

EMBRAGUE
Seco, doble disco. 1 disco de 13" (Transm.), 1 de 10" (T.D.F.), ambos orgánicos.

TRANSMISION
Caja de cambios: 8 de avance y 2 de retroceso. 4 de avance y 1 de retroceso c/ reductor epicicloidal de alta/baja.
Mando final: Par cónico helicoidal en diferencial y reduct. epicíclico en cubos finales.

EJE DELANTERO
Regulable de 3 secciones con las 2 exteriores telescópicas.

TOMA DE FUERZA
Independiente 540 RPM con embrague hidráulico multidisco. Eje T.D.F. de 35 mm.

DIRECCION
Hidrostática orbitrol c/ válvula de alivio y antichoque. Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 24 Lts./ min.

SISTEMA HIDRAULICO
Dirección hidrostática: Filtro descart. en admisión de 25 micrones.
Levante de 3 puntos: Bba. Hidráulica interior de 4 pistones. Caudal de 20 Lts./ min. a 2400 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. Filtro metálico lavable de 100 micrones.
Control de profundidad: Logra control uniforme en la profund. del implemento.
Control de posición: Controla altura de trabajo de los implementos.
Control de sensibilidad: Controla velocidad de caída de los brazos inferiores ( rápida - lenta )
Válvula selectora: Selecciona caudal de la bba. hidr. a la válv. de control remoto para accionar brazos inferiores de levante. doble  salida con mangueras de alta presión para control remoto.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de plástico rotomoldeado.
Filtros: Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

SISTEMA ELECTRICO
1 Batería 12V., 850 CCA, (-) a masa.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Instrumentos: Cronotaquímetro electrónico, indicadores de temperatura agua y nivel de combustible.
Luces testigo ( Leds ): Filtro aire tapado, freno de mano, luz alta, carga alternador, balizas, presión aceite, temperatura crítica y presión aceite crítica.

Llaves e interruptores: De precalentamiento y arranque, de luces delanteras, traseras y balizas.

CARROCERIA
De P.R.F.V. con accionamiento de resortes neumáticos gas - spring.

PLATAFORMA DEL OPERADOR
Estructura: De acero estructural tubular.
Guardabarros: De P.R.F.V. 2 espejos retrovisores, luces de transporte y de trabajo Techo parasol.
Pedales: Colgantes, bajo esfuerzo operación.
Acelerador: Palanca manual y acelerador de pié. de actuación independiente.

FRENOS
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente.
Discos /Diámetro: 4 por cada rueda trasera./ 222 mm.
Freno de estacionamiento: Accionado por palancas y cables, actúa en ambas ruedas traseras a la vez, independientemente de los frenos hidráulicos.

BARRA DE TIRO
De servicio normal, oscilante con regulacion lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.

RODADOS
10.00 X 16
18.4 x 34

PESO
4580 Kg.

CAPACIDADES
Tanques de combustible: 170 Litros.
Aceite motor: 18 Litros.
Sistema de refrigeración: 20.1 Litros.
Transmisión/Sist. Hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 4.55 mts.
Con freno: 4.00 mts.

ACCESORIOS
Contrapesos delanteros: cantidad, 9.
Contrapesos traseros: cantidad, 2, frenos hidráulicos.

BARRA DE TIRO
De servicio normal, oscilante con regulación lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.

T 120-4

MOTOR	
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: Perkins A6 354-4
Potencia/Revoluciones: 121 C.V. - 119 H.P. a 2400 r.p.m.
Cilindros/Diámetro/Carrera: 6 /98.4 mm. /127 mm.
Cilindrada: 5.80 Litros
Par máximo: 366 Nm. a  1400 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Válvulas: En culata accionad. por botadores.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control por termostáto c/ bba.  centrífuga. Ventilador de 7 paletas y 481 mm. de diámetro.

ADMISION DE AIRE
Filtro de aire tipo seco.  Elemento primario y secundario de seguridad.
Prefiltro con ciclón integrado en la carcaza del filtro,  ubicado exteriormente.

EMBRAGUE
Seco, doble disco. 1 disco de 13" (Transm.), 1 de 10" (T.D.F.),  ambos orgánicos.

TRANSMISION	
Caja de cambios: 12 de avance y 4 de retroceso.
3 de avance y 1 de retroceso c/2 relaciones de engrane lenta/rápida y reductor epicicloidal de alta/baja. Engranajes dientes rectos y engrane constante. Entradas lenta, rápida, segunda y tercera, sincronizadas.
Mando final: Par cónico helicoidal en diferencial  y reduct. epicíclico en cubos finales.

CAJA REDUCTORA
Acoplada en tren trasero sobre eje T.D.P., con 2 salidas para 540 r.p.m. y 1000 r.p.m.

EJE DELANTERO
Limited slip (ZF - CARRARO).  Diferenc.  autoblocante. Acople bajo carga.

TOMA DE FUERZA
Independiente con embrague hidráulico multidisco. Eje T.D.F. de 35 mm. y 21 estrías (1000 r.p.m. y 1900 r.p.m. motor) para acoplar con caja reductora.

DIRECCION
Hidrostática orbitrol c/ válvula de alivio y antichoque.

SISTEMA HIDRAULICO	
Dirección hidrostática:  Bba. hidráulica a engranajes en el motor de 24 Lts./ min. Filtro descart.  en admisión de 25 micrones.
Control remoto: Bba. Hidráulica interior de 8 pistones. Caudal de 82 Lts./ min. a 2400 r.p.m. del motor y 197 bar de presión.  2 Filtros metálicos lavables de 100 micrones.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de plástico rotomoldeado. 
Filtros: Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

SISTEMA ELECTRICO
1 Batería 12V., 850 CCA, (-) a masa.

PANEL DE INSTRUMENTOS

Instrumentos: Cronotaquímetro electrónico, indicadores de temperatura agua y nivel de combustible.
Luces testigo ( Leds ): Filtro aire tapado, freno de mano, luz alta, carga alternador, balizas, presión aceite, temperatura crítica y presión aceite crítica.
Llaves e interruptores: De precalentamiento y arranque, de luces delanteras, traseras y balizas.

CARROCERIA
De P.R.F.V. con accionamiento de resortes neumáticos gas - spring

PUESTO DEL OPERADOR
Asiento ergonómico c/suspensión a resorte regulable s/ peso y altura operador.
Pedales: Colgantes, bajo esfuerzo operación.
Acelerador: Palanca manual y acelerador de pié de actuación independiente.

FRENOS
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente.
Discos: 4 por cada rueda trasera.
Diámetro: 222 mm.
Freno de estacionamiento: Accionado por palancas y cables, 	actúa en ambas ruedas traseras a la vez, independientemente de los  frenos hidráulicos.

BARRA DE TIRO
De servicio normal, oscilante con regulación lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.

RODADOS
13.6 X 24
23.1 x 30

PESO
4980 Kg.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 4.55 mts.
Con freno:  4.00 mts.

CAPACIDADES	
Tanques de combustible: 230 Litros.
Aceite motor: 18 Litros.
Sistema de refrigeración: 20.1 Litros.
Transmisión/Sist. hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 3 Litros de cada lado.