LINEA T – 150

MOTOR	
Tipo:  Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo:  Perkins T6 354-4 (Turbo).
Potencia/Revoluciones: 152.5 C.V. - 150.4 H.P. a 2400 r.p.m.
Cilindros/Diámetro/Carrera: 6/98.4 mm. / 127 mm.
Cilindrada: 5.80 Litros.
Par máximo: 525 Nm. A 1600 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Válvulas: En culata accionad. por botadores.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

EMBRAGUE
Seco, doble disco, 1 disco de 13" cerametálico (Transm.) y 1 de 10"  orgánico (T.D.F.).

TRANSMISION	
Caja de cambios: 12 de avance y 4 de retroceso. 3 de avance y 1 de retroceso con 2 relaciones de engrane lenta/rápida y reductor epicicloidal de alta/baja.
Engranajes: dientes rectos y engrane constante. Entradas lenta, rápida, segunda y tercera, sincronizadas.
Mando final: Par cónico helicoidal en diferencial y reduct. epicíclico en cubos finales.

CAJA REDUCTORA
Acoplada en tren trasero sobre eje 	T.D.P., con 2 salidas para 540 r.p.m. y 1000 r.p.m.

EJE DELANTERO
Limited slip (ZF - CARRARO). Diferenc. autoblocante. Acople bajo carga.

TOMA DE FUERZA
Independiente con acople hidráulico (540 y 1000 R.P.M.).

SISTEMA HIDRAULICO	
Direccion hidrostática: Bomba. hidráulica a engranajes en el motor de 24 Lts./ min. Filtro descartable en admisión de 25 micrones.
Control remoto:	Bomba hidráulica interior de 8 pistones.
Caudal de 82 Lts./ min. a 2400 r.p.m. del motor y 197 bar de presión. 2 Filtros 	metálicos lavables de 100 micrones.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de plástico rotomoldeado.
Filtros:Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

PESO EN ORDEN DE MARCHA
7.460 Kg.

RODADO Y TROCHAS
14.9 X 26 - 1520 a 2120 pasos de 100.
PAVT	24.5 x 32 - 1620 a 1880 pasos de 100.
Con 9 contrapesos delanteros.

CAPACIDADES	
Tanques de combustible: 230 Litros.
Aceite motor: 18 Litros.
Sistema de refrigeración: 20.1 Litros.
Transmisión/Sist. hidráulico: 43 Litros.
Reductor epicicloidal tras.: 9.5 Litros de cada lado.

RADIO DE GIRO
Sin freno: 4.80 mts.
Con freno: 4.28 mts.

OPCIONALES
Techo Parasol.
Contrapesos traseros: cantidad 2.
Rodado dual 38¨
Aire acondicionado.
Levante hidráulico de 3 puntos.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control por termostáto con bba. centrífuga. Ventilador de 7 	paletas y 481 mm. de diámetro.

ADMISION DE AIREFiltro aire tipo seco. Elemento primario y secundario de seguridad. 	Prefiltrocon ciclón integrado en la carcaza del filtro, ubicado exteriormente.

DIRECCION
Hidrostática orbitrol con válvula de alivio y antichoque.

SISTEMA ELECTRICO
1 Batería 12V., 850 CCA, (-) a masa.

PANEL DE INSTRUMENTOS	
Instrumentos: Cronotaquímetro electrónico, indicadores de temperatura agua y nivel de combustible.
Luces testigo ( Leds ): Filtro aire tapado, freno de mano, luz 	alta, carga alternador, balizas, presión aceite, temperatura crítica y presión aceite crítica.
Llaves e interruptores: De precalentamiento y arranque, de  luces delanteras, traseras y balizas.

PUESTO DEL OPERADOR
Cabina: Estándar.
Radio: AM/FM.
Asiento: Ergonómico c/suspensión a resorte regulable s/ peso y altura operador.
Pedales: Colgantes, bajo esfuerzo operación.
Acelerador: Palanca manual y acelerador de pié de actuación independiente.

FRENOS
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente.
Discos: 4 por cada rueda trasera.
Diámetro: 222 mm.
Freno de estacionamiento: Accionado por palancas y cables, actúa en ambas ruedas traseras a la vez, independientemente de los frenos hidráulicos.

BARRA DE TIRO
De servicio normal, oscilante con 	regulación lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.