T  180-4

MOTOR
Tipo: Diesel, inyección directa.
Marca/Modelo: Perkins T6 354-4 E.
Potencia/Revoluciones: 185 C.V. - 182.4 H.P. a 2400 r.p.m. 
Turbo intercooler.
Cilindrada: 5.80 Litros.
Par máximo: 590 Nm. a  1600 r.p.m.
Lubricación: Filtro externo flujo total.
Arranque en frío: Bujía de precalentamiento.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Termostáto c/ bba. centrífuga y ventilador 7 paletas /481 mm. de diámetro.

ADMISION DE AIRE	
Filtro de aire tipo seco. Elemento primario y secundario de seguridad. Prefiltro c/ ciclón integrado en la carcaza, ubicado exteriormente.

EMBRAGUE
Seco, doble disco. 2 discos de 15" cerametálicos.

TRANSMISION Y EJE TRASERO
Caja de cambios: Sincronizada tipo ZF con 12 marchas de avance y 5 de retroceso.
Mando final: Par cónico helicoidal en diferencial y reductores finales epicíclicos.

EJE DELANTERO
Limited slip (ZF - CARRARO). Diferenc. autoblocante. Acople bajo carga.

TOMA DE FUERZA 
Independiente con embrague hidráulico multidisco. 
Eje T.D.F. de 35 mm  y 2 velocidades: 540 / 1000.

BLOQUEO DIFERENCIAL
Hidráulico.

DIRECCION
Hidrostática orbitrol con válvulas de alivio, válvula antichoque y load sensing.

SISTEMA HIDRAULICO
Bomba de engranajes en caja de transmisión. Caudal 76 litros. a 2400  r.p.m. Presión 180 bar. Válvula hidráulica bicuerpo para control remoto doble 2 filtros de cartuchos descartables de  10 micrones (retorno) y 25 micrones (succión).

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
2 tanques laterales de chapa.
Filtros: Papel micrónico y tazón transparente.
Bomba de alimentación: Con cebador manual.
Bomba de inyección: Distribuidor CAV, regulador mecánico.

SISTEMA ELECTRICO
1 Batería 12V., 850 CCA, 130 amp. (-) a masa.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Instrumentos: Cronotaquímetro electrónico, indicadores de temperatura agua, nivel de combustible, presión aceite motor, carga alternador, voltímetro.

Luces testigo ( Leds ): Filtro aire tapado, freno de mano, carga alternador, baja presión aceite motor, alta temp. agua motor, baja presión aceite caja y reserva combustible.

Llaves e interruptores: De precalentamiento y arranque, de iluminación (alta, baja, posición y trabajo), balizas.

Palanca comando lateral: Acciona limpiaparabrisas, luz de giro, bocina, lavalimpiaparabrisas, luz alta.

CARROCERIA
De P.R.F.V. con accionamiento de resortes neumáticos gas - spring.

PUESTO DEL OPERADOR
Asiento: De lujo, ergonómico c/suspensión de 	resorte a gas, regulable en distancia, altura y respaldo. Apoyabrazos, respaldo y cinturón de seguridad.
Pedales: Colgantes, bajo esfuerzo operación.
Acelerador: Palanca manual y acelerador de pié de actuación independiente.
Aire acondicionado y radio AM/FM.

FRENOS	
Discos en baño de aceite accionados en forma hidráulica en conjunto o independientemente.
Freno de estacionamiento: Accionado por palancas y cables, actua en ambas ruedas traseras a la vez, en forma independiente.

BARRA DE TIRO
De servicio pesado, oscilante con regulación lateral y longitudinal. Boca de enganche reversible.

RODADOS	 
Delanteros: 16.9 x 28  I 14.9 x 28
Traseros:  24.5 x 32  I 18.4 x 38 Dual

CAPACIDADES
Tanques de combustible: 420 Litros.
Aceite motor: 19 Litros.
Sistema de refrigeración: 22 Litros.
Transmisión / Sist. Hidráulico: 55 Litros.
Reductor epicíclico trasero: 10 litros de cada lado.

RADIO DE GIRO	
Sin freno : 4.80 mts.
Con freno : 4.28 mts.