MC 65

MOTOR

Potencia Neta:				65 HP @ 2500 rpm.

Torque Máximo: 			160 Nm @ 1600 rpm.

Tipo:					4 tiempos (aspiración natural).

Tipo de Combustible:			Diesel.

Número de Cilindros:			4 unid.

Sistema de Enfriamiento:		Por Aire.

TRANSMISION HIDROSTATICA

Bomba de Caudal Variable: 	En tándem de pistones axiales 46 + 46 cm³ / rev c/bomba de pre-carga incorporada.

Motores Hidráulicos:		      De pistones radiales c/freno incorporado 630 cm³ / rev.

Sistema de Enfriamiento:	      Derivación de caudal en radiador.

Torque Máximo de Trabajo:	      2550 Nm.

Presión Máxima de Trabajo:	      270 Bar.

Caudal Máximo de trabajo por Bomba:	115 L/min. @ 2500 rpm.

CIRCUITO DE BAJA PRESION

Bomba:				De engranajes 33 cm³ / rev.

Caudal Máximo de Trabajo:		78 L/min. @ 2500 rpm.

Presión Máxima de Trabajo:		190 Bar.

Válvulas de Comandos: - accionam. brazos:      3 pos. + flotante (en serie c/salida aux.).

- accionam. balde:   3 pos. conec. c/accionam. brazos mediante válv. de autonivelación.

- accionam. auxiliares:    	Electro válvula de 3 posiciones.

Tipo de Comandos:			Mediante pedales indep. y a cable tipo push-pull.

Cilindros de Levante:			De doble efecto de 2”.

Cilindros de Balde:			De doble efecto de 2 ½”.

MECANISMO DE TRANSMISION

Tipo:				Con Mando a Cadena.

Tipo de Cadena:	ASA 100 H (remachada) con Tensores para facilitar el Mantenimiento

Torque en el Palier:		6250 Nm.

Neumáticos:			12x 16.5”.

PERFORMANCE

Capacidad Máxima de Carga:		910 Kg  (s/contrapeso).

Carga de Vuelco:				1820 Kg. (s/contrapeso).

Peso en Orden de Marcha:			3000 Kg. (s/contrapeso).

Máxima Velocidad de Desplazamiento:	12.2 Km/h.

Pendiente Máxima de Ascenso:		28°.

CAPACIDADES

Depósito de Combustible:			80 lts.

Depósito de Aceite Hidráulico:		80 lts.

Aceite de Caja de Cadena:			5 lts.  (por lado).

Capacidad de Balde:				0.5 m³.