Pensadas para Sudamerica

Características generales de todos los modelos:

- Plataformas monocasco los cuerpos son de chapa de 5 mm, todos los anclajes y soportes están integrados a la estructura dando una rigidez y resistencia total al conjunto.

- Laterales inclinados que evitan que los objetos tomados por la cuchilla reboten hacia adentro de la máquina.

- Portacuchillas de baja sección, ofrecen menor resistencia al corte , por ende menor consumo de combustible, más rendimiento y mayor velocidad de avance.

- Cabezas de bulones embutidas en los portacuchillas, para que no se gasten y debiliten al rozar contra el suelo y bujes en las cuchillas para que no desgasten el bulón y puedan ser ajustados firmemente sin que deje oscilar la cuchilla.

- Exclusivos sistemas de corte de tipo "Sandwich" en las versiones STD y "Tricorte" de doble triángulo superpuesto en las PRO.

- Trocha angosta: la trocha total del eje trasero, de las de arrastre, es menor que el ancho de corte por lo tanto permite arrimarse a las paredes, alambrados, árboles, etc.

- Rodado 13" permite una mayor integración funcional de las ruedas al conjunto de la máquina y un menor costo de reposición de los neumáticos.

- Autonivelado: las máquinas de arrastre poseen un mecanismo que nivela automáticamente la lanza cuando se regula la altura de corte en las ruedas.

- Opción levante mecánico e hidráulico: en las máquinas de arrastre se puede optar por cualquiera de estos accionamientos.

- Cardan de protección y zafe: todos los cardanes traen protector plástico y zafe con embrague a disco.

Características particulares de cada modelo:

ROLAND H005 STD

- Ancho de corte: 1,50 mts.

- Arrastre y 3 Puntos: disponibles en 2 versiones, con ruedas para tirar con el tractor o para acoplar en el levante de 3 Puntos.

- Plataforma intercambiable: Todos los modelos de las máquinas usan la misma plataforma, por lo tanto pueden convertirse fácilmente en arrastre o 3 Puntos.

- Sistema de corte tipo "Sandwich": consiste en 2 barras de acero que toman a la cuchilla por arriba y abajo, sujetándola de una manera muy segura.

ROLAND H005 PRO

- Ancho de corte: 1,50 mts.

- Arrastre y 3 Puntos: disponibles en 2 versiones, con ruedas para tirar con el tractor o para acoplar en el levante de 3 Puntos.

- Plataforma intercambiable: Todos los modelos de las máquinas usan la misma plataforma, por lo tanto pueden convertirse fácilmente en arrastre o 3 Puntos.

- Caja de transmisión sobredimensionada: las cajas que la equipan son las que normalmente usan las máquinas de 2,20 mts. de ancho de corte.

- Sistema de corte tipo "Tricorte"

- Cardan Trilobular: el árbol de este cardan no es de sección cuadrada como los convencionales, sino de tubo conformado de acuerdo a normas internacionales.

- Neumáticos incluidos: las máquinas de arrastre se entregan con neumáticos.

ROLAND H005 PRO de arrastre

- Ancho de corte: 1,50 mts.

- Arrastre: con ruedas para tirar con el tractor.

- Plataforma intercambiable: Todos los modelos de las máquinas usan la misma plataforma, por lo tanto pueden convertirse fácilmente en arrastre o 3 Puntos.

- Sistema de corte tipo "Sandwich": consiste en 2 barras de acero que toman a la cuchilla por arriba y abajo, sujetándola de una manera muy segura.

ROLAND H293 PRO p/levante de 3 puntos

- Ancho de corte: 2,90 mts.

- Tipo de enganche para levante de 3 puntos.

- 3 Cajas de transmisión: una central que se acopla al tractor y 2 laterales (1 p/ cada portacuchillas) conectadas directamente a la central.

- Sistema de corte "Tricorte"

- Contrarotación sincronizada: esta función permite la superposicion de las cuchillas haciendo un corte más prolijo y evita lanzar objetos hacia adentro.

- Zafe doble disco: el cardan viene equipado con un zafe de seguridad de doble disco de embrague.

- Cola rebatible: deja al descubierto el 30% del sistema de corte, lo que permite cortar marcha atrás malezas, cañaverales, arbustos y troncos de hasta 12 cm. de diámetro, ya que no los tumba al cortarlos como las máquinas convencionales, lo que facilita entrar en terrenos inaccesibles dado que la brecha que abre es mayor que el ancho del tractor.

ROLAND H293 PRO de arrastre

- Ancho de corte: 2,90 mts.

- Tipo de enganche para arrastre.

- 3 Cajas de transmisión: una central que se acopla al tractor y 2 laterales (1 p/ cada portacuchillas) conectadas directamente a la central.

- Sistema de corte "Tricorte"

- Contrarotación sincronizada: esta función permite la superposicion de las cuchillas haciendo un corte más prolijo y evita lanzar objetos hacia adentro.

- Zafe doble disco: el cardan viene equipado con un zafe de seguridad de doble disco de embrague.

ROLAND H200 Cortadora de césped para tractor

- Ancho de corte: 2 mts.

- Tipo de enganche para levante de 3 puntos o acople por arrastre.

- 3 Portacuchillas circulares.

- GRAN RENDIMIENTO: 1,5 hectáreas por hora.

- Regulación milimetrica de nivelación y altura de corte.

- Corta y alisa las irregularidades del terreno simultaneamente.

- Perfecto copiado del terreno por sus 4 ruedas de apoyo.

- Gran rendimiento con un mínimo y sencillo mantenimiento.

- Ideal para Countries, Clubes, Cascos de estancias, Cementerios parques, Canchas de golf, etc.

ROLAND H290 PRO de arrastre y articulada

- Ancho de corte: 2,90 mts.

- Tipo de enganche con lanza de tiro en el cuerpo izquierdo que permite al tractor ir por la parte plana de la banquina y que no invada la ruta al cortar.

- Articulada: sus plataformas abisagradas permiten una especial adaptación a las ondulaciones y depresiones del terreno.

- Sistema de corte "Tricorte"

- 3 ruedas: 2 en el cuerpo principal y 1 en el lateral.

- Único mecanismo de levante: un solo dispositivo regula mecánicamente o hidráulicamente la altura de corte en las 3 ruedas.

ROLAND H290 PRO de arrastre rígida

- Ancho de corte: 2,90 mts.

- Tipo de enganche con lanza de tiro en el cuerpo izquierdo que permite al tractor ir por la parte plana de la banquina y que no invada la ruta al cortar.

- Sistema de corte "Tricorte"

- 2 ruedas.

- Único mecanismo de levante: un solo dispositivo regula mecánicamente o hidráulicamente la altura de corte en las 2 ruedas.

ROLAND H430 PRO/STD de arrastre tricasco articulada

- Ancho de corte: 4,30 mts.

- Tiro central.

- Sistema de corte "Tricorte"(PRO) con 3 portacuchillas con 2 triángulos superpuestos tipo sandwich con 3 cuchillas rebatibles o con 2 cuchillas rebatibles (STD).

- Tiro central, articulada con 4 ruedas de 13" en dos líneas paralelas.

- 3 chasis monocascos de 5 mm. de espesor articulados entre si, anclajes de caja de transmisión integrados al chasis.

- 1 caja de transmisión derivadora y 3 cajas de transmisión para cuchillas.

- Regulación mecánica(STD) o hidráulica (PRO) de altura de corte.

- Plegado mecánico (STD) o hidráulico (PRO) de cuerpos laterales para transporte.