ROLAND H025 - H040 - H060 - H090

Versiones Simple (2WD) y Doble Tracción (4WD), Potencias de 25 a 90 Hp., Embragues de doble acción, Doble salida hidráulica.Tan Sencillos, Robustos y Confiables, como cualquier otro producto ROLAND H, unos verdaderos...

|  | Modelo especial Producción limitada celebrando los primeros 30 años de ROLAND H ROLAND H030 Potencia: 30 Hp. Simple Tracción (2WD) Alto: 1,08 mts. Ancho: 1,20 mts. Largo: 2,29 mts. |
| --- | --- |
| -· Pequeño sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para infinidad de tareas en el campo, la huerta, empresas de servicios, constructoras, viveros, Municipalidades, etc -· Angosto con solo 1,20 mts de ancho pasa fácilmente entre árboles, obstáculos arbustos, hileras de frutales, veredas, etc o dentro de lugares como fabricas, corralones -· Bajo con una altura máxima de solo 1,08 mts de altura, es ideal para trabajar debajo de árboles, dentro de viveros y en terrenos inclinados, por su bajo centro de gravedad -· Corto solo mide 2,29 mts de largo, permite ser transportado en la caja de carga de una camioneta, trabajar en terrenos pequeños o ser guardado en cualquier garaje. -· Maniobrable tiene un radio de giro de solo 2,30 mts o sea que casi gira sobre si mismo donde hay poco espacio y se mueve muy fácilmente entre árboles y obstáculos -· Potente a pesar de su pequeño tamaño tiene 30 hp con un sencillo motor diesel de bajas revoluciones, alto torque y logrando la mejor relación Peso/Potencia del mercado -· Robusto Construido con materiales sólidos y tradicionales, posee una fuerte estructura y diseño compacto, es casi imposible romperlo haciendo todo tipo de tareas -· Sencillo al diseñarlo se evitaron elementos superfluos, reduciendo las posibilidades de fallas y se lo doto de mecánica simple que pueda ser reparada en un taller normal -· Liviano pesa solo 920 Kg., por lo que permite ser trasladado en cualquier camioneta o carro, y evita la compactación del suelo o que se hunda en suelos blandos y arenosos -· Versátil Levante hidráulico de 3 puntos y toma de fuerza, permite acoplarle infinidad de accesorios para realizar innumerables tareas -· Veloz con una velocidad máxima de 28 Km./h, permite trasladarse fácilmente de un lado a otro, incluso muchas veces reemplazar a un vehiculo |

| ROLAND H025 |  | ROLAND H040 |
| --- | --- | --- |
| Potencia: 25 Hp. Simple (2WD) y Doble Tracción (4WD) |  | Potencia: 40 Hp. Simple (2WD) y Doble Tracción (4WD) |

| ROLAND H060 |  | ROLAND H090 |
| --- | --- | --- |
| Potencia: 60 Hp. Simple (2WD) y Doble Tracción (4WD) |  | Potencia: 90 Hp. Simple (2WD) y Doble Tracción (4WD) |

- OTROS IMPLEMENTOS DISPONIBLES: Acoplados volcadores de 1 y 2 ejes, Acoplados tanques, Fumigadores, Elevadores de palets, Partidora hidráulica de leña, Sierra circular, Motobomba para 3 puntos, Motogenerador, Cuchilla niveladora, Arados de rejas y discos, Rotocultivadores, Desmalezadora rotativa, Zanjeadora, Hoyadora, Barredora de nieve, Guinche, Caja de carga para 3 puntos, etc.